## Slide 1
Диоди

## Slide 2
Обратно включване
Право включване
Преговор
Право включване
Външното напрежение намалява потенциалната бариера. Това позволява на дифузният ток да доминира над дрейфовият.
Дифузният ток е съставен от основни токоносители.
Токът протича безпрепятствено и зависи експоненциално от приложеното напрежение.
Обратно включване
Външното напрежение повишава височината на потенциалната бариера. Дифузният ток не може да тече.
През прехода остава да тече много по-малкият дрейфов ток – обратен ток на насищане . Той е съставен от неосновни токоносители и слабо се влияе от напрежението.
Токове в PN-прехода
Дифузен ток – движение на токоносителите причинено от градиента на концентрация на примесите – основни токоносители.
Дрейфов ток – движение на токоносителите поради влиянието на елктрическо поле – неосновни токоносители.
Notes: Нивото на Ферми в областта p сега е по-ниско от това в областта n. Общата потенциална бариера вече е намалена. По-малката потенциална бариера означава, че електрическото поле в обеднената област също е намалено. По-слабото електрическо поле означава, че електроните и дупките вече не се задържат съответно в n и p областите. Ще има дифузия на дупки отобластта p през областта на пространствения заряд, където те ще се влеят в областта n. По подобен начин ще има дифузия на електрони от областта n през областта на пространствения заряд, където те ще се влеят в областта p. Потокът от заряд генерира ток през pn прехода.

## Slide 3: Волт-Амперна характеристика на диод

## Slide 4
Волта-Амперна характеристика на идеален диод
I – ток през диода
Is – ток на насищане
U – напрежение върху диода
– топлинен потенциал
John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain
1956 Нобелова награда по физика за изследване свойствата на полупроводниците и откриване на транзистора.
U
U
U
I
I
I
– IS
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shockley#/media/File:Bardeen_Shockley_Brattain_1948.JPG
при Т=300К

## Slide 5
Волта-Амперна характеристика на реален диод
Право включване
За да протече ток, трябва да се преодолее потенциалната бариера:
  0,6 – 0,7V за диоди с PN преход
  0,2 - 0,4V за диоди с преход на Шотки
Обратно включване
Тече относително малък ток, който слабо зависи от обратното напрежение.
Про достатъчно високо обратно напрежение ще настъпи пробив – ценеров, лавинен или топлинен.

## Slide 6
Максимално допусими параметри
Пример MBR4015CTLG
Si Schottky диод

## Slide 7: Влияние на температурата

## Slide 8
Влияние на температурата – право включване
TKUF ≈ – 2 mV/ oC
Болшинството диоди имат отрицателен температуран коефициент на напрежението – т.е.
UF намалява с увеличение на температурата (при постоянен ток).
Пример 1N4148
Si PN диод

## Slide 9
Is се удвоява на всеки 10 oC увеличение на температурата.
Тъй като обратният ток се формира от топлинно генерирани неосновни токоносители, той силно зависи от изменението на температурата.
Обратният ток на Шотки диодите е много по-голям от този на диодите с pn преход.
Пример MBR4015CTLG
Si Schottky диод
Влияние на температурата – обратно включване

## Slide 10
Намаляване на макс. допусимият ток при повишаване на температурата
Пример MBR4015CTLG
Si Schottky диод

## Slide 11
Топлинно съпротивление
Топлинното съпротивление Rθ (или Rth) показва ефективността на отвеждане топлината от полупроводниковият кристал към околното пространство. То се измерва в градуси на Ват (K/W или oС/W).
TJ = Junction Temperature / температура на кристала TC = Case Temperature / температура на корпуса
TL = Lead Temperature / температура на изводите
TA = Ambient Temperature / околна температура Rth(j-c) = Топлинно съпротивление кристал – корпус
Rth(c-h) = Топлинно съпротивление корпус – радиатор
Rth(h-a) = Топлинно съпротивление радиатор – околна среда Rth(j-a) = Топлинно съпротивление кристал – околна среда
PD представлява максималната мощността, която диода може да разсейва при дадени температура на кристала
Пример MBR1035
Notes: In the thermal dissipation path of a power system, as illustrated in Figure 4, the thermal resistance junction to ambient Rth(j-a) plays the most important role, as it dictates the thermal limits in operating conditions. It consists of a resistance case to ambient Rth(c-h) + Rth(h-a) and the resistance from junction to case Rth(j-c). In most cases, the Rth of the thermal interface material, isolation - if applicable - and heatsink is dominating the Rth(j-a). For the IKW40N65H5, the Rth(j-c)max is 0.6 K/W. The thermal resistance value of typical thermal interface material (TIM) and isolation like isolation foil could be as low as 1 K/W and the thermal resistance heatsink to ambient could range anywhere from 1 K/W with forced ventilation to tens of
K/W without ventilation. Therefore, the Rth(j-c) impact is only in the order of some single digit percent to some tens of percent compared to the total Rth(j-a).

## Slide 12
Топлинното съпротивление може да се намали с помощтта на радиатор. Той представява метална конструкция с голяма площ, която спомага по-лесното отвеждане на топлината.
Топлинно съпротивление

## Slide 13
Структура на диод
Изправителен диод с pn преход
Rectifying pn junction diode
Диод на Шотки
Schottky Barrier Diode (SBD)

## Slide 14: Задачи
Постояннотоков режим на схеми с диоди

## Slide 15
Волта-Амперна характеристика на реален диод
Право включване
За да протече ток, трябва да се преодолее потенциалната бариера:
  0,6 – 0,7V за диоди с PN преход
  0,2 - 0,4V за диоди с преход на Шотки
Обратно включване
Тече относително малък ток, който слабо зависи от обратното напрежение.
Про достатъчно високо обратно напрежение ще настъпи пробив – ценеров, лавинен или топлинен.
анод
катод

## Slide 16
Товарна права и работна точка
Q – работна точка
Напрежение върху диода: UQ
Ток през диода: IQ
Мощност: P = UQ.IQ
UQ
IQ

## Slide 17
Закон на Кирхоф за напреженията
Алгебричната сума от напреженията в затворен контур е равна на нула.
- електродвижеща сила на източника на напрежение (участва в сумирането със знак минус)
- пад на напрежението върху диода
- пад на напрежението върху резистора
+
–
+
+
–
–
Закон на Кирхоф за токовете
Алгебричната сума на всички токове в даден възел е равна на нула.
Възел а:
Възел b:
Възел c:
а
c
b
Закон на Ом - връзка между напрежението и тока в един клон от схемата.

## Slide 18
Прагов модел на диод
Прагов модел
Реален диод

## Slide 19
12V
Като използвате прагов модел на диод с Uo=0.7V, определете токовете, падовете на напрежение и разсейваните мощности върху резистора и диода в схемата.
U1 = 10V
R1 = 1kOhm
Uo = 0,7V
1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
2) Диодът е включен в права посока и U1 > Uо => диодът е "отпушен" и пропуска ток.
3) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ur = U1 - Ud = 10V - 0.7V = 9,3V
4) От законът на Ом => I = Ur / R1 = 9,3V / 1kOhm = 9,3mA
5) Мощността, разсейвана върху резистора е Pr = Ur . I = 9,3V . 9,3mA = 86,5mW
6) Мощността, разсейвана върху диода е Pd = Ud . I = 0,7V . 9,3mA = 6,5mW
Елемент | U | I | P
D1 | 0,7V | 9,3mA | 6,5mW
R1 | 9,3V | 9,3mA | 86,5mW
проверки
Чест допускана грешка: I = U1/R1
I
Задача

## Slide 20
1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
2) Диодът е включен в обратна посока => диодът не пропуска ток => I = 0.
3) От законът на Ом => Ur = I . R1 = 0 . 100 Ohm = 0
4) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ud = U1 - Ur = 10V - 0 = 10V
Задача

## Slide 21
За силициев диод с PN
преход, Uo=0.7V
Диодът е включен в права посока и U1 > Uо => диодът е "отпушен" и пропуска ток.
Задача

## Slide 22
Диодът е включен в обратна посока
диодът е запушен и не пропуска ток
I = 0
Съгласно законът на Ом: Ur = I R = 0V
Задача