## Slide 1
Светодиоди

## Slide 2
Светодиод
Light-emitting diode - LED
К
А
Светодиодите са елементи, които преобразуват електрическата енергия в светлина. Те имат един PN преход.
Подложка
n
Al
SiO2
Електрически контакти
p
Светлина
Структура на светодиод

## Slide 3
Принцип на действие
Принципът им на действие се основава на процесите на рекомбинация, протичащи в право включен PN преход. При право включване започва инжекция на токоносители.
Инжектираните електрони от n-областта рекомбинират с дупките от p-областта. Електроните имат по-високо енергийно ниво и при падането на нивата на дупките губят енергия.
Енергията се излъчва под формата на квантове светлина – фотони.
Явлението се нарича електролуминисценция.
efficiency ≈ 25–40 %
Notes: Principle for light emission in a p-n junction. In a p-n junction biased with a forward voltage, electrons are injected from the n- to the p-side, and holes are injected in the opposite direction. Electrons recombine with holes and light is emitted (spontaneous emission). For efficient diodes it is important that the semi-conductors have direct bandgaps. LEDs with indirect bandgaps require phonon-assisted recombination, which limits the efficiency. The quantum efficiency of a LED is the ratio of the number of emitted photons to the number of electrons passing through the contact in a given time.
https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-physicsprize2014.pdf

## Slide 4: Дължина на вълната
hf
DW
= 380 – 760 nm видима област
DW = 1.6 – 3.1 eV (GaP, SiC, GaAlAs, GaAsP)
Wc
Wv
Колкото по-голяма е широчината на забранената зона, толкова по-голяма е енергията на излъчения фотон и толкова по-висока е честотата на излъчената светлина (респективно по-къса дължината на вълната й).
Violet ~ 3.17eV
Blue ~ 2.73eV
Green ~ 2.52eV
Yellow ~ 2.15eV
Orange ~ 2.08eV
Red ~ 1.62eV
DW
E – енергия [J]
f – честота [Hz]
h – константа на Планк
c – скорост на светлината във вакуум

## Slide 5
Спектрална характеристика
Спектралнaта характеристика дава зависимостта на интензитета на излъчване на светодиода от дължината на вълната. Тя се определя от вида на полупроводниковия материал и легиращите примеси в него.
Интензитет, единици
Дълнина на вълната, nm

## Slide 6
Конструкция на светодиод
By Inductiveload - Own work by uploader, drawn in Solid Edge and Inkscape., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6431789
https://www.planetanalog.com/led-single-die-solutions-for-high-power-products/

## Slide 7
Корпуси
DIP – dual in-line package
Surface-Mounted Device (SMD)

## Slide 9
RGB светодиод
Не е практичен за масови осветителни тела поради висока цена

## Slide 10
Бял светодиод – син LED + “фосфор“

## Slide 11
Бял светодиод – LED + “фосфор“
Син LED + жълт фосфор
UV-LED + RGB фосфор

## Slide 12
Нобелова награда за физика - 2014
“for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources”
Why It Was Almost Impossible to Make the Blue LED https://www.youtube.com/watch?v=AF8d72mA41M

## Slide 13
Ефективност на светлинните източници
Лумен (символ lm) е единицата за светлинен поток (т.е. количеството светлина, излъчвана от точков източник на светлина за единица време и измервано в един пространствен ъгъл от един стерадиан.).
Notes: Лумен (символ lm) е единицата за светлинен поток в системата SI. Един лумен е равен на светлинния поток, излъчван от точковиден източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан при интензитет на светлината 1 кандела.
Светлинен поток е светлинната мощност, т.е. количеството светлина, излъчвана от точков източник на светлина за единица време в околното пространство и измервано в един пространствен ъгъл от един стерадиан. Интензитетът на светлината се мери в кандели (cd), светлинният поток – в лумени (lm), а осветеността – в луксове (lx).

## Slide 14
Качество на бялата светлина
color rendering index (CRI)
Light source | CCT (K) | CRI
Low-pressure sodium (LPS/SOX) | 1800 | −44
High-pressure sodium (HPS/SON) | 2100 | 24
Halophosphate warm-white fluorescent | 2940 | 51
Halophosphate cool-white fluorescent | 4230 | 64
Halophosphate cool-daylight fluorescent | 6430 | 76
Standard LED Lamp | 2700–5000 | 83
High-CRI LED lamp (blue LED) | 2700–5000 | 95
Ceramic discharge metal-halide lamp | 5400 | 96
Ultra-high-CRI LED lamp (violet LED) | 2700–5000 | 99
Incandescent/halogen bulb | 3200 | 100
Notes: A color rendering index (CRI) is a quantitative measure of the ability of a light source to reveal the colors of various objects faithfully in comparison with a natural or standard light source.

## Slide 15
Цветна температура
Чувствителност на човешкото око към цвета на светлината

## Slide 16
VA характеристика
Поради по-широката забранена зона на материалите, светодиодите имат значително по-голям пад в права посока от Ge и Si изправителни диоди.
VA характеристика на червен и зелен светодиод
IF, mA
UF, V
2,2V
1,7V
20 mA

## Slide 17
Светлинна характеристика
Областта на насищане при големи стойности на тока се дължи на нарастване на относителния дял на безизлъчвателната рекомбинация при загряване на прехода.
Представлява зависимостта на излъчения светлинен поток Φ от тока IF, протичащ през диода.
Φ, mW
IF, mA

## Slide 18
NF2E757HT-F1
Notes: NF2E757HT-F1

## Slide 19
Задача: Проектирайте схема на захранване на син (бял, червен,…) светодиод. Захранващото напрежение е 12V.
Намерете каталожни данни и изберете конкретен модел светодиод.
От каталожните данни изберете подходящ ток през диода. Той не трябва да надхвърля указаната максимална стойност, но и не трябва да е твърде малък защото излъчването ще е слабо.
Скицирайте схема на свързване на светодиод.
Oразмерете схемата
Оразмеряване на схема със светодиод

## Slide 20
https://cree-led.com/media/documents/C503B-BCS-BCN-GCS-GCN-1094.pdf
Google search: blue led datasheet (white led datasheet, …)
Намерете каталожни данни и изберете конкретен модел светодиод.
https://www.vishay.com/docs/81159/vlhw5100.pdf

## Slide 21
От каталожните данни изберете подходящ ток през диода. Той не трябва да надхвърля указаната максимална стойност, но и не трябва да е твърде малък защото излъчването ще е слабо.
Избирам IF = 20mA

## Slide 22
Добра идея е да изберете стойноста на If за която са дадени типични стойност на Uf.
Избираме If = 20mA, при което Uf = 3.2V

## Slide 23
D1: I_D1 = 20mA, U_D1=3.2V
U1 = 12V
R1 = U_R1 / I_R1 – закон на Ом
U1 = U_R1 + U_D1 – закон на Кирхоф
U_R1 = U1 – U_D1 = 12V – 3.2V = 8.8V
I_R1 = I_D1 = 20mA
R1 = 8.8V / 20mA = 0.44 kOhm = 440 Ohm
Скицирайте схема на свързване на светодиод.
Oразмерете схемата – т.е. изчислете стойността на R1
означения
ID1 => I_D1
UD1 => U_D1
P_R1 = U_R1 * I_R1 = 8.8V * 0.02A = 0.176W

## Slide 24
E24 values (5% tolerance)
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
E48 values (2% tolerance)
1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.21, 1.27, 1.33, 1.40, 1.47, 1.54, 1.62, 1.69, 1.78, 1.87, 1.96, 2.05, 2.15, 2.26, 2.37, 2.49, 2.61, 2.74, 2.87, 3.01, 3.16, 3.32, 3.48, 3.65, 3.83, 4.02, 4.22, 4.42, 4.64, 4.87, 5.11, 5.36, 5.62, 5.90, 6.19, 6.49, 6.81, 7.15, 7.50, 7.87, 8.25, 8.66, 9.09, 9.53
E96 values (1% tolerance)
1.00, 1.02, 1.05, 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, 1.24, 1.27, 1.30, 1.33, 1.37, 1.40, 1.43, 1.47, 1.50, 1.54, 1.58, 1.62, 1.65, 1.69, 1.74, 1.78, 1.82, 1.87, 1.91, 1.96, 2.00, 2.05, 2.10, 2.15, 2.21, 2.26, 2.32, 2.37, 2.43, 2.49, 2.55, 2.61, 2.67, 2.74, 2.80, 2.87, 2.94, 3.01, 3.09, 3.16, 3.24, 3.32, 3.40, 3.48, 3.57, 3.65, 3.74, 3.83, 3.92, 4.02, 4.12, 4.22, 4.32, 4.42, 4.53, 4.64, 4.75, 4.87, 4.99, 5.11, 5.23, 5.36, 5.49, 5.62, 5.76, 5.90, 6.04, 6.19, 6.34, 6.49, 6.65, 6.81, 6.98, 7.15, 7.32, 7.50, 7.68, 7.87, 8.06, 8.25, 8.45, 8.66, 8.87, 9.09, 9.31, 9.53, 9.76
Избор на стандартна стойност на резистора
R1 = 440Ω (изчислена стойност) => избираме стандартна стойност от ред E24 R1 = 430Ω, 5%
Числата от тези редове се умножават по степени на 10 за да се получат стойностите на съпротивленията.
Например 4.3 съответства на 4.3Ω, 43Ω, 430Ω, 4.3кΩ, 43кΩ, 430кΩ и т.н.

## Slide 25
Избираме 1/4W резистор
PR=UR * IR = 8.8V * 0.02A = 0.176W

## Slide 26
Задача: Да се оразмери схемата, така че през диодите да тече ток 20mA.
От графиката: If = 20mA -> Uf = 3.5V
U_R1 = U1 – 3 .Uf = 12 – 10.5 = 1.5V
R1 = U_R1 / I_R1 = U_R1 / If = 1.5V / 20mA =
0.075 kOhm = 75 Ohm
P_R1 = U_R1 * I = 1.5V * 20mA = 30mW

## Slide 27
Допълнителни ресурси
How Resistor Work https://www.youtube.com/watch?v=DYcLFHgVCn0
How LED Works https://www.youtube.com/watch?v=O8M2z2hIbag
Why It Was Almost Impossible to Make the Blue LED https://www.youtube.com/watch?v=AF8d72mA41M
How Blue LEDs Were Invented https://www.youtube.com/watch?v=yoTALRhAqWc&t=0s