## Slide 1
Работа на биполярен транзистор като ключ

## Slide 2: Ключ общ емитер
Състоянието на ключа се определя от амплитудата на входния импулс.

## Slide 3
Режими на работа на биполярен транзистор
насищатне
saturation
отсечка / cutoff
активна област
Ucc/Rc
Ucc
Q
емитерен преход – право включване
колекторен преход – право включване
емитерен преход – обратно включване
колекторен преход – обратно включване
емитерен преход – право включване
колекторен преход – обратно включване
Ube=1V
Ube=0.9V
Ube=0.8V
Ube=0.7V

## Slide 4
Режими на работа на биполярен транзистор
отсечка / cutoff
активна област
насищатне / saturation
Ube=1V
Ube=0.9V
Ube=0.8V
Ube=0.7V
активна област
отсечка / cutoff

## Slide 5
IBsat
отсечка
активна област
насищатне
ICsat
ICsat
IBsat
Режим на насищане

## Slide 6
Режим на насищане
В режим на насищане двата прехода се включват в права посока. Te инжектират токоносители в базата и напрежението UCE = UCE(sat) ≈ 0,1 ÷ 0,3 V.
Колекторният ток в режим на насищане e
IC(sat) не зависи от транзистора

## Slide 7
Условие за настъпване на насищане
Условието транзисторът да навлезе в режим на насищане е базисният ток да е по-голям от базисния ток на насищане.
Насищане може да настъпи при много малки токове, тъй като то не зависи от големината на тока, а от съотношението между токовете IB и IBsat.
В режим на насищане не важи условието IC = β.IB
Степен на насищане
IB > IBsat
N = 2 ÷ 5
IB > IBsat
Тогава IC = ICsat =

## Slide 8
Collector saturation region
2N2222
насищане

## Slide 9
1) Ако UBB < 0.7V Транзисторът е запушен →
IB= 0, IC= βIB = 0, UCE= UCC
С това задачата е решена.
2) Ако UBB > 0.7V Транзисторът е отпушен (*).
Необходимо е да се определи режима – активен или насищане.
3) Проверка на режима
4) Ако IB ≤ IBsat → Активен режим → IC = β.IB и UCE = UCC – IC.RC
5) Ако IB > IBsat → Режим на насищане → IC = ICsat и UCE = UCC - ICsat.RC = 0V
Изчисляват се IB и IBsat
Алгоритъм за решаване
Oпределяне на режима, IC и UCE
(*) Това предположение е валидно ако Rb не е твърде голямо – например стотици мега Ома.

## Slide 10
UBB = 400mV, UCC = 12V
RC = 1k, RB = 100k
β = 100
---
IC = ?, UCE = ?
Проверка за отпушен транзистор.
UBB = 400mV = 0,4V < 0,7V Следователно транзисторът е запушен.
IB = 0 IC = β.IB = 0,
UCE = UCC – IC.RC = UCC – 0.RC = UCC = 12V
Задачи за постоянно-токов режим

## Slide 11
Задачи за постоянно-токов режим
UBB = 5,7V, UCC = 12V
RC = 1k, RB = 100k
β = 120
---
IC = ?, UCE = ?
Проверка за отпушен транзистор.
UBB = 5,7V > 0.7V Следователно транзисторът е отпушен.
Правим проверка за режима – активен или насищане
Изчисляват се IB и Ibsat
=
= 0,1.10-3 A = 0,1 mA
IB < IBsat – Активен режим
IC = β. IB = 120 . 0,05.10-3 = 6.10 -3 A = 6 mA
UCE = UCC – IC.RC = 12 – 6.10 -3 . 1.10+3 = 6 V

## Slide 12
UBB = 4,7V, UCC = 6V
RC = 1k, RB = 10k
β = 60
---
IC = ?, UCE = ?
Задачи за постоянно-токов режим
Проверка за отпушен транзистор.
UBB = 4,7V > 0.7V Следователно транзисторът е отпушен.
Правим проверка за режима – активен или насищане
Изчисляват се IB и Ibsat
= 0,4.10-3 A = 0,4 mA
= 0,1.10-3 A = 0,1 mA
IB > IBsat – Насищане
IC = = 6.10-3 A = 6 mA
UCE = UCC – IC.RC = 6 – 6.10-3.1.10+3 = 0V

## Slide 13
UCC = 10V
RC = 4,7k, RB1 = 47k, RB2 = 10k, RE = 1k
β = 100
---
IB = ?, IC = ?, UCE = ?
Задачи за постоянно-токов режим
= 1,75 V > 0.7V -> транзисторът е отпушен
= 0,012 A = 12 mA
= 17,5.10-6 A = 17,5 µA
UE = UB – UBE = 1,75 – 0,7 = 1,05 V ≈ 1V
UE = IE.RE
= 1.10-3 A = 1 mA
A = 10.10-6 A = 10 µA
< -> Активен режим
UCE = UCC – ICRC – ICRE = 10 – 1.10-3 4,7.10+3 – 1.10-3 1.10+3 = 10 – 5,7 = 4,3 V

## Slide 14
Дадени са следните величини:
Захранване UCC
Колекторен ток IC
Входно напрежение UBB
Да се определят стойностите на RC и RB
, където се взема от каталог.
За да е сигурно, че транзисторът е в режим на насищане, ще изберем базов ток десет пъти по-малък от колекторния (т.нар. „forced beta”)
При всеки транзистор с β > 10 ще работи в режим на насищане.
Проектиране на ключ с биполярен транзистор

## Slide 15
Дадено:
Транзистор PN2222А
Захранване UCC =10V
Колекторен ток IC =10mA
Входно напрежение UBB=5V
Да се определят стойностите на RC и RB
От каталог определяме =0.05V @ IC =10mA
.
За да е сигурно, че транзисторът е в режим на насищане, ще изберем базов ток десет пъти по-малък от колекторния
Проектиране на ключ с биполярен транзистор - пример

## Slide 16
Бързодействието на ключа зависи от продължителността на преходните процеси при превключване. Преходните процеси се дължат на:
Инерционността на процесите на пренасяне, натрупване и разнасяне на токоносителите в базата и колектора на транзистора
Времето, необходимо за презареждане на капацитетите на преходите
Наличието на паразитни капацитети на корпуса и индуктивности на изводите
Бързодействие на ключ с биполярен транзисотр

## Slide 17
Преходни процеси при превключване

## Slide 18
iC
t
ICB0
10% ICsat
90% ICsat
ICsat
ts
tf
td
tr
Преходни процеси при превключване
t
IBsat
IBsat
IB1 > IBsat
IB2
iB
td – време на закъснение (turn-on delay time) – от подаване на отпушващ импулс до достигане на iC = 10% от ICsat
tr – време за нарастване (rise time) – iC нараства от 10% до 90% ICsat
ts – време на разнасяне на токоносителите от базата
(storage time) – от подаване на запушващ импулс до достигане на 90% ICsat
tf – време за спадане
(fall time) – времето спадане на iC от 90% до 10% ICsat
ton = td + tr
toff = ts + tf

## Slide 19
Времената tS и tf зависят от IB и от честотните свойства на транзистора (геометрични размери и време на живот)
Времето за разнасяне зависи от пълното количество носители натрупани в базата – т.е от степента на насищане N.
В интегралните схеми преходът база-колектор се шунтира с диод на Шотки, където UF = 0,1 – 0,3 V. Това ограничава тока през колекторния преход при право включване и натрупването на токоносители, откъдето tS рязко намалява.
При Шотки диода липсва инжекция на неосновни токоносители и той не допринася за натрупването им при право включване.
Импулсни параметри