## Slide 1
Полеви транзистор
MOSFET - metal-oxide-semiconductor field-effect transistor

## Slide 2
Тема: MOSFET Ключ – Канал управляван с напрежение

## Slide 3
Обещанието за по-добър ключ
Току-що прекарахме много време с биполярния транзистор (BJT). Видяхме, че е полезен електронен елемент, но като ключ има два основни недостатъка. Първо, контролира се по ток, което означава, че трябва постоянно да подаваме базов ток, за да го поддържаме включен, което води до разход на енергия. Второ, изключва се бавно поради времето за разсейване на неосновните носители.
Големият въпрос: Това накара инженерите да се запитат: Можем ли да изградим ключ, който решава и двата проблема? Можем ли да проектираме елемент, което изисква почти никаква енергия за да го държи включен и който може да се изключи почти мигновено? Отговорът е да, и този елемент е MOSFET
MOSFET е най-произвежданият електронен елемент в човешката история. Милиарди от тях са в телефона в джоба ви. Разбирането как работи е от основно значение за съвременната електроника.
Notes: Students will understand the physical structure and operating principle of an N-channel enhancement-mode MOSFET, be introduced to its three operating regions, and learn about its intrinsic body diode.

## Slide 4
Структура на MOSFET
Метален електрод
SiO2
UGS
UDS
Канал
Подложка
UBS
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
MOSFET има четири области – сорс (source – S), гейт (gate – G), дрейн (drain – D) и подложка (body - B).
Гейтът е изолиран от подложката с тънък слой SiO2 с дебелина tox. Повърхността на транзистора е покрита с дебел SiO2.
Между сорса и дрейна се формира канал с дължина L и широчина W.
За N-канален транзистор областите на сорса и дрейна са с n+-тип проводимост, докато подложката е от P-тип.
Notes: The Players: Point out the four terminals: the Gate, the Source, the Drain, and the Body (or Substrate).
The Structure: Identify the N+ Source and N+ Drain regions embedded in the P-type Body.
The Key Feature: Emphasize the thin layer of Silicon Dioxide (SiO₂)—which is essentially glass—that insulates the metal Gate from the silicon Body. "This insulation is the entire secret to its operation."

## Slide 5
FAQ: The Body Diode
p
n+
n+
G
S
D
B
Този ​​P-N преход между подложката и дрейна образува вграден, паразитен диод. Това не е нещо, което добавяме; това е неизбежна част от структурата на транзистора.
Между подложката и сорса също има такъв диод, но той не оказва влияние на работата на транзистора, зашото при дискеретните MOSFET сорса и подложката са свързани на късо.
Ето защо в символа на дискретния MOSFET се чертае диод между сорса и дрейна.

## Slide 6
Принцип на действие: Създаване на канала
p
n+
n+
G
S
D
UGS = 0
+ UDS
B
При нулево напрежение на гейта, пътят от дрейна към сорс е блокиран от обратно включен PN преход. Не може да тече ток.

## Slide 7
Принцип на действие: Създаване на канала
p
n+
n+
G
S
D
+UGS < UT
+ UDS
Обеднен слой
под гейта
Сега прилагаме положително напрежение от гейта към сорс. Тъй като гейтът е изолиран, не може да тече постоянен ток. Вместо това се създава електрическо поле, което прониква в окиса и в подложката от P-тип.
Това положително поле привлича малкото свободни електрони (неосновни токоносители) в P-подложката и избутва мажоритарните дупки. Под гейта се образува обеднен слой, който съдържа предимно некомпенсираните заряди на отрицателните акцепторни йони. Ток не тече.
Обеднен слой
в pn прехода
B

## Slide 8
p
n+
n+
G
S
D
+UGS ≥ UT
+ UDS
Проводящ
n канал
L
При увеличаване на положителното напрежение UGS към повърхността се привличат електрони, които създават слой с инверсна проводимост, т.е. полупроводника в канала става от N-тип.
Напрежението UGS, при което се създава инверсен слой в подложката и протича минимален дрейнов ток се нарича прагово напрежение UT. Ако UGS > UT каналът се обогатява с токоносители и токът ID нараства.
B
Принцип на действие: Създаване на канала

## Slide 9
Режими на работа на MOSFET - Режим на „отсечка“
Ugs < Ut Режим на „отсечка“ (cut-off).
Канал не съществува, ток не протича, транзисторът е „запушен“.
MOSFET клюът е в състояние „отворен“ (off).
p
n+
n+
G
S
D
UGS = 0
+ UDS
B

## Slide 10
Режими на работа на MOSFET – Омичен или линеен режим
При Ugs > Ut се образува канал. Ако подадем малко напрежение между дрейна и сорса (Uds) ще протече дрейнов ток ID
В това състояние каналът действа като обикновен резистор. Колкото по-високо е напрежението на гейта, толкова повече електрони привличаме в канала и той има по-ниското съпротивление. Това е състоянието, което искаме за затворен ключ – път с много ниско съпротивление.
p
n+
n+
G
S
D
+UGS ≥ UT
+ UDS
Проводящ
n канал
L
B

## Slide 11
p
n+
n+
G
S
D
+UGS
L
+ UDS< UDsat
Напрежението, което индуцира канала, е разлика между постоянното UGS и вътрешния пад в канала и съответно намалява от S към D (виж обясненията на следващият екран).
Това довежда до изменение на сечението на канала и до намаляване на проводимостта. Зависимостта на дрейновия ток от напрежението дрейн-сорс престава да бъде линейна.
Режими на работа на MOSFET – Режим на насищане
При Ugs > Ut се образува канал. Ако подадем малко напрежение между дрейна и сорса (Uds) ще протече дрейнов ток ID
В това състояние каналът действа като обикновен резистор. Колкото по-високо е напрежението на гейта, толкова повече електрони привличаме в канала и той има по-ниското съпротивление. Това е състоянието, което искаме за затворен ключ – път с много ниско съпротивление.
Какво ще стане, ако запазим Ugs постоянно, но увеличете напрежението Uds? Формата на канала започва да се променя. Електрическото поле от дрейна започва да «се бори» с полето от гейта.

## Slide 12
Напрежението, което индуцира канала, е разлика между постоянното UGS и вътрешния пад в канала и съответно намалява от S към D.
R
R
R
<

## Slide 13
p
n+
n+
G
S
D
n+
+UGS ≥ UT
L
+ UDS=UDsat
n+
UDS(sat) = UGS UT
При достигане на напрежението на насищане UDS(sat) каналът в областта до дрейна се “прищипва” (pinch-off), защото индуциращото го напрежение в тази точка става равно на праговото.
По-нататъшното увеличаване на UDS води до насищане на тока ID. Това е областта на насищане.
Режими на работа на MOSFET – Режим на насищане
Notes: In Europe, voltage is denoted by 'U' due to historical and linguistic reasons:
Historical Origin:
Comes from German word "Unterschied" or "Spannung"
"Unterschied" means "difference" (potential difference)
"Spannung" means "tension" or "voltage"
International Standards:
IEC (International Electrotechnical Commission) standards use 'U'
Many European engineering standards followed this convention
Became standard practice in European education and industry

## Slide 14
p
n+
n+
G
S
D
n+
+UGS ≥ UT
+ UDS> UDsat
UDsat = UGS UT
ΔL
UDsat
Ако UDS > UDsat каналът се скъсява, като напрежението върху него остава постоявнно и равно на UDsat, което определя постоянния ток IDsat.
Разликата ΔUD = UDS – UDsat пада върху обеднената област с дължина ΔL. Протичането на ток се дължи на екстракцията на електроните от канала и дрейфовото им движение през обеднената област до дрейна.
Тази област на насищане е мястото, където MOSFET се използват като усилвател. Но за нас, когато проектираме ключ, това е „междинното“ състояние с високо разсейване на мощност, през което искаме да преминем възможно най-бързо.
n+
Режими на работа на MOSFET – Режим на насищане

## Slide 15
Приложения
Ключ – работната точка се движи между омичната област и отсечка (cut off).
Усилвател – работната точка е в областта на насищане.
cut-off
Приложения на MOSFET – Работна тока

## Slide 16
Специфична стръмност (transconductance)
Омичен режим UDS < UDsat
Режим на насищане UDS ≥ UDsat
Специфичен капацитет на окисa
Ефективна подвижност
ID = f (UDS), UGS = const
UGS
Област на насищане
Омична
област
,A
UDS,V
„отсечка“ (cut-off) – транзисторът е „запушен“
Формули за тока на дрейна в различните режими
UDsat = UGS – UT
Изходни харакеристики на MOSFET

## Slide 17
FAQ: От къде да намерим на специфичната стръмност k?
Специфичната стръмност е полезна при проектирането на интегрални схеми защото тогава контролираме дължината L и ширината W на транзисторите.
В каталозите за дискретни MOSFET, този параметър не се указва. Дискретните транзистори обикновенно са съставени от множество паралелно свързани MOSFET структури и стойността на k няма практическо приложение. Вместо това, проектантът използва параметри като Rds(on), Uth и изходните характеристики Id = f(Uds).

## Slide 18
MOSFET – Обобщение
MOSFET е елемент, който се контролира с напрежение. Гейта е изолиран.
Напрежение Vgs > Vth създава канал между дрейна и сорса. Ключът е включен (ON).
Във включено състояние, транзисторът е в омичен (линеен) режим, където той има поведение на резистор.
MOSFET има паразитен диод (body diode) между сорс/подложка и дрейн.

## Slide 19
Днес научихме как работи един идеален MOSFET.
Следващия път ще разгледаме реалните мощни MOSFET транзистори. Ще видим как са изградени, какво всъщност означава Rds(on) и ще открием, че включването и изключването им не е толкова просто като да се приложи напрежение между гейт и сорс.