## Slide 1
Диоди

## Slide 2
Преговор – право и обратно включване на PN преход (Диод)

## Slide 3
Разпределение на неосновните токоносители при право включване на PN преход
  При право включване, доминантен е дифузния ток.
  Дупките от P-областта (основни токоносители) преминават в N областта, където става неосновни токоносители.
  Колкото повече се отдалечават от прехода, толкова по-вероятно е да рекомбинират. С други думи, концентрацията на дупките pn в N-областта намалява с отдалечаване от границата на обеднената зона.
  Подобен процес протича и с електроните дифундиращи от N-областта в P-областта.
  Токът през прехода се създава от основни токоносители. Но когато те напуснат обеднената област, те стават неосновни.
  Следователно, в неутралните региони (т.е. извън обеднената област), токът се пренася от неосновни токоносители за дадената област.
обеднена област

## Slide 4
UR
UF
t
u
i
t
IF
IRM
IR
ts
tr
trr
Импулсни параметри на диод
  IRM – импулснa стойност на тока при обратно включване
  trr – време за възстанояване на обратното съпротивление на диода
  ts – време на разнасяне на неосновните токоносители
  tr – време за нарастване на обратното съпротивлениe
Процеси при преминаване от право към обратно включване
  При право включване, в неутралните области на PN прехода (диода) се натрупват неосновни токоносители.
  Ако изведнъж сменим полярността на подаденото напрежение, токът не може да спре мигновенно.
  За кратко време диодът пропуска ток в обратна посока. Това продължава докато неосновните токоносители се „разнесът” като рекомбинират или напуснат диода.

## Slide 5
Каталожни данни за диоди
Максимално допистими стойности
Типични стойности
RFU02VS8S

## Slide 6
Каталожни данни за диоди – волт-амперни характеристики
RFU02VS8S

## Slide 7
Каталожни данни за диоди – дисперсионни карти
RFU02VS8S

## Slide 8: Приложения на диод

## Slide 9
Приложения – изправител
През положителния полупериод диодът е отпушен. Протичащият през него ток създава пад върху товарното съпротивление RL. Полученото в изхода напрежение повтаря формата на входния сигнал.
-Um
RL
uin (t)
t
uout
t
uin
t0
t1
t2
t0
t1
t2
t3
Um (out) = Um (in) - 0,7 V
uout (t)
През отрицателния полупериод диодът се запушва, през веригата не тече ток и напрежението в изхода е нула.
Еднопътен изправител
Um

## Slide 10
Изправител – положителна полувълна
= VIN – 0.7V
Изправител – отрицателна полувълна
= VIN – 0.7V

## Slide 11
През положителният полупериод диодът се отпушва и протичащият през него ток зарежда кондензатора приблизително до върховата стойност на входното напрежение (ако се пренебрегне падът върху диода).
Филтрация

## Slide 12
Когато входното напрежение започне да спада под върховата си стойност, кондензаторът запазва заряда си и диодът се включва в обратна посока като прекъсва веригата към входния източник.
През останалата част от цикъла кондензаторът може да се разрежда само през товарното съпротивление със скорост, определена от времеконстанта RLC.
Колкото по-голяма е времеконстантата, толкова по-бавно ще се разреди кондензаторът. В резултат се осигурява относително постоянно напрежение със слаби флуктуации.
Филтрация

## Slide 13
uin (t)
t
uin
t0
t1
t2
+
_
R
uout
t1
t2
- Um
+Um
- Um
0,7 V
Диодите често се използват да ограничат части от даден сигнал над или под определено ниво.
През положителния полупериод диодът е отпушен, напрежението върху него е 0,7 V. Тогава изходното напрежение се ограничава на ниво + 0,7 V за случаите, когато входното напрежение превиши тази стойност.
През отрицателния полупериод диодът е запушен – действа като отворен ключ и напрежението в изхода повтаря формата на входното напрежение.
Ограничители

## Slide 14
Диодът в право включване през отрицателния полупериод и ограничава изходния сигнал на ниво -0.7 волта.
През положителния полупериод диодът е запушен – действа като отворен ключ и напрежението в изхода повтаря формата на входното.
Ограничители

## Slide 15
Диодът ще се отпуши, когато напрежението върху анода му надвиши сумата от стойността на напрежението на батериата и пада 0,7 V върху диода. Тогава изходното напрежение се ограничава до тази стойност (3,7 V в случая) и всички по-високи входни напрежения се отрязват.
През отрицателния полупериод диодът е запушен – действа като отворен ключ и напрежението в изхода повтаря формата на входното.
uin (t)
t
t0
t1
t2
R
t1
- 12V
+12 V
- 12 V
3,7 V
uin
uout
3V
+
_
Ограничители

## Slide 16
uin (t)
t
t0
t1
t2
R
t1
- 4,7 V
4,7 V
4V
+
_
uin
uout
4V
+
_
D1
D2
Когато входното напрежение надвиши +4,7 V диодът D1 се отпушва и ограничава входното напрежение до + 4,7 V.
Диодът D2 се отпушва когато напрежението достигне – 4,7 V. Следователно положителни напрежения над 4,7 V и отрицателни под – 4,7 V се отрязват.
Ограничители

## Slide 17: Задачи
Преходни процеси в схеми с диоди