## Slide 1
Ценеров диод

## Slide 2
Ценеровият диод е оптимизиран да работи в областта на електрически пробив.
При настъпване на пробив, напрежението UZ върху ценеровия диод остава почти постоянно независимо от промяната на тока през диода.
Приложения
Стабилизатор на напрежение.
Защита от пренапрежение.

## Slide 3
При право включване ценеровият диод се отпушва при 0.7 V, точно като Si диод с p-n преход.
При обратно включване обратният ток преди пробивa е много малък.
В областта на пробив се наблюдава рязко нарастване на тока при оставащо почти постоянно напрежение.

## Slide 4
Ценеровият диод поддържа постоянно напрежение при значителна промяна на входното напрежение и тока през дода.
В областта на пробив ценеровият диод действа като източник на постоянно напрежение с големина UZ.

## Slide 5: Прагов модел

## Slide 6
1. Като използвате прагов модел на ценеров диод, определете токовете, падовете на напрежение и разсейваните мощности върху резисторa и диодa.
Uz = 8V, U1 = 10V, R1 = 1kΩ
1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
2) Диодът е включен в обратна посока и U1 > Uz => диодът е в режим на пробив и Ud = Uz.
3) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ur = U1 - Ud = 10V - 8V = 2V
4) От законът на Ом => I = Ur / R1 = 2V / 1kOhm = 2mA
5) Мощността, разсейвана върху резистора е Pr = Ur . I = 2V . 2mA = 4mW
6) Мощността, разсейвана върху диода е Pd = Ud . I = 8V . 2mA = 16mW
Qx = Ud
Qy = Id

## Slide 7
2. Като използвате прагов модел на ценеров диод, определете токовете, падовете на напрежение и разсейваните мощности върху резисторa и диодa.
Uz = 10V, U1 = 8V, R1 = 1kΩ
1) Източникът на напрежение U1, диодът D1 и резисторът R1 са свързани последователно => през тях тече еднакъв ток I.
2) Диодът е включен в обратна посока и U1 < Uz => диодът е запушен и през него не тече ток, т.е. I = 0A.
3) От законът на Ом => Ur = R1 . I = 1 kOhm . 0 = 0V
4) От законът на Кирхоф за напреженията => U1 = Ur + Ud; Ud = U1 - Ur = 8V - 0V = 8V
5) Мощността, разсейвана върху резистора е Pr = Ur . I = 0W
6) Мощността, разсейвана върху диода е Pd = Ud . I = 0W
Qx = Ud
Qy = Id

## Slide 10: Параметри – напрежение на пробив
Ценеровите диоди се характеризират с напрежение на пробив UZ, което се задава за конкретен ток IZ.
Пробивното напрежение UZ е от порядъка на няколко волта до няколко стотици волта. За всеки ценеров диод се задават и толерансите за ценеровото напрежение.
BZX84C36VLY

## Slide 11
Динамично съпротивление rZ
Динамичното (променливотоково) съпротивление rZ се дефинира като отношение на нарастъка на напрежението и нарастъка на тока около дадена работна точка.
Колкото по-малко е динамичното съпротивление, толкова характеристиката е по-стръмна и диодът е по-добър като стабилизатор на напрежение.

## Slide 12
Температурен коефициент
IZ = const
Температурният коефициент на напрежението на пробив TKUZ отчита влиянието на температурата върху стойността на пробивното напрежение в mV/oC или %/ oC.
Той може се дефинира и с процентното изменение на напрежението UZ спрямо промяната на температурата.

## Slide 13
Влияние на температурата
I=const
TKUz < 0
TKUz > 0

## Slide 15
Максимална мощност
Мощността, отделена в ценеровия диод, работещ в режим на пробив е PZ = Uz.Iz.
Максимално допустимата мощност PZmax е най-голямата мощност, разсейвана от p-n прехода, при която не възниква топлинен пробив.
Докато отделената мощност PZ не надвиши максимално допустимата мощност PZmax ценеровият диод работи в областта на електрически пробив без да се разруши.

## Slide 16
EDZV10B
Максимална мощност

## Slide 17
Приложения – стабилизатор на напрежение
Товарът RLOAD се свързва паралелно на ценеровия диод. Ценеровият диод поддържа постоянно напрежение върху товара ULOAD = UZ независимо от променитe в захранващия токоизточник или в товарното съпротивление.
Съпротивлението R1 е токоограничаващо съпротивление.

## Slide 18
Ограничител на напрежение
Ограничителят на напрежение отрязва напреженията на сигнала над и под специфицирано ниво.
По време на положителния полупериод, когато входното напрежение надвиши напрежението на пробив UZ на ценеровия диод, диодът D1 работи в режим на пробив и ограничава изходния сигнал на нивото на ценерово напрежение UZ.
За напрежения по-малки от UZ диодът е в обратно включване, действа като отворен ключ и изходното напрежение следва входното.
По време на отрицателния полупериод, ценеровият диод е в право включване, действа като нормален диод и ограничава изходното напрежение до обичайната стойност -0,7 V.

## Slide 19
През положителния полупериод D2 е в пробив, а диодът D1 е в право включване. Изходното напрежение се ограничава до UZ1 + Uо =10+0.7=+10.7V.
По време на отрицателния полупериод D1 е в пробив, D2 – в право включване и изходното напрежението се ограничава до -10.7V
Когато входното напрежение е по-малко от напрежението на пробив, съответният ценеров диод е в обратно включване, действа като отворен ключ и и изходното напрежение следва входното.
Ограничител на напрежение