## Slide 1
Транзистори

## Slide 2
Транзистор
Транзисторът е полупроводниково устройство, използвано за усилване или превключване на електрически сигнали и мощност. Това е един от основните градивни елементи на съвременната електроника.
Състои се от полупроводников материал, обикновено с най-малко три терминала за свързване към електронна верига.
Напрежение или ток, приложен към една двойка изводи на транзистора, контролира тока през друга двойка изводи. Тъй като контролираната (изходна) мощност може да бъде по-висока от управляващата (входяща) мощност, транзисторът може да усили сигнала.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor

## Slide 3
Усилване
By Chetvorno - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54376088
Усилване означава увеличаване на амплитудата (напрежение или ток) на променлив във времето сигнал.
Усилвател

## Slide 4
Превключване
https://www.electricaltechnology.org/2014/11/types-of-switches-electrical.html
Системата има само две състояния
Изходите на болшинството ИС (напр. микроконтролери) не могат директно да управляват товари, които изискват голям ток или напрежение.
Затова се използват транзисторни ключове.
Notes: Switching action is accomplished by supplying an input signal that transitions between two states; one of these input states results in full current flow, and the other results in zero current flow. Amplification is accomplished by biasing the transistor such that small input-signal variations create corresponding larger-amplitude variations in current flow.

## Slide 5
Типове транзистори
биполярни
транзистори
полеви
транзистори
Могат да бъдат използвани както за усилване така и превключване.
Интегрални схеми
Консумират енергия само в процеса на превключване
По-висок коефициент на усилване
Висока скорост на превключване

## Slide 6: Биполярен транзистор
Първият транзистор е открит в AT&T Bell Laboratories, 1947
The Nobel Prize in Physics 1956 was awarded jointly to John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain "for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect."
Notes: John Bardeen, William Shockley and Walter Brattain at Bell Labs, 1948

## Slide 7: Полеви транзистор
In 1959 Martin Atalla and Dawon Kahng at Bell Labs achieved the first successful insulated-gate field-effect transistor (FET)
Julius E. Lilienfeld, patent in 1926,
"Method and Apparatus for Controlling Electric Currents“