## Slide 1
Област на безопасна работа Safe Operating Area

## Slide 2
Максимално допустими параметри
Тези параметри определят нивата, над които елементът се разрушава. Те не би трябвало дори да се доближават за всички режими на работа. В противен случай елементът може да не функционира нормално или да се съкрати срокът му за експлоатация.
Максимално допустимите параметри определят границите на токове, напрежения, мощности и други величини в транзистора, които не трябва да се надвишават, за да се гарантира надеждна експлоатация. Те се задават в каталозите от фирмите производители за всеки тип транзистор.

## Slide 3
P = UCEIC
Мощност, отделена в колекторния преход
Мощност, разсеяна в околната среда
Отделената мощност трябва винаги да е по-малка от max допустимата PCmax.
В противен случай транзисторът изгаря.
Max температура на прехода TCmax
Max мощност в колектора PCmax
Максимална Мощност

## Slide 4
FJP5027
P = UCE IC
Мощност, отделена в колекторния преход
Максимална Мощност

## Slide 5
FJP5027
Максимално допустимата мощност намалява с увеличаване на температурата.
Максимална Температура

## Slide 6
Отвеждане на топлината
Отделената в прехода топлина се отвежда през корпуса на транзистора.
Биполярните транзистори се срещат с пластмасови или метални корпуси според разсейваната от тях мощност.
Средномощните транзистори имат метална плоча до корпуса си. При мощните корпусът е метален за по-бързото разсейване на топлината.

## Slide 7
Топлинно съпротивление
Радиатор
Топлинното съпротивление Rth показва ефективността при отделяне на топлината от транзистора и се измерва в K/W или в oС/W .
Колкото по-малко е топлинното съпротивление толкова по-голяма
е максимално допустимата мощност.
Преход-корпус
Корпус-
радиатор
Радиатор-околна среда
2N5684

## Slide 8
Максимален колекторен ток
Максималният колекторен ток ICmax показва максималният ток, който може да протече през транзистора без да се надвиши PCmax.

## Slide 9
Област на безопасна работа
ICmax
PCmax
UCmax< UBR
Ако работната точка е избрана в областта на безопасна работа, това гарантира, че по време на експлоатация няма да се надвишат максимално- допустимите параметри.

## Slide 10
ICmax
PCmax
UCmax< UBR
ОБР
С увеличаване на температурата областта на безопасна работа се “свива“.
Т2 > Т1
Област на безопасна работа (Safe operating area)
JFP5027